## Slide 1: Energetski efikasno upravljanje motorima
Odabrana poglavlja iz Energetike drvne industrije
Dr Srđan Svrzić

## Slide 2: Sistemi za prenos snage
Motor – transformacija električne u mehaničku energiju
Prenosni mehanizam – prenose mehaničku energiju od motora do mašine
Modul promenljive brzine – kontroliše brzinu motora i omogućuje mirno
startovanje
Kontrola procesa – prikuplja podatke od senzora i obezbeđuje izlaz iz sistema
za prenos snage (npr. isključuje motor kad je posao obavljen)

## Slide 3: Energetska efikasnost motora
Od ukupne industrijske potrošnje el. energije u EU, SAD i Kini 60 – 70 % troše sistemi pogonjeni EM
Koriste se za: pumpe, transpotere, rashladnu opremu, manipulaciju materijalom, mašinsku obradu, ventilatore itd
Motori prekomerne snage, nekorišćenje kontrole brzine i neredovan i neadekvatan servis.
Loše održavanje dovodi do gubitaka energije, skraćenja veka trajanja i problema sigurnosti.
MOGUĆNOST VELIKE UŠTEDE ENERGIJE

## Slide 4
Primer konvencionalnog sistema za prenos energije kod pumpi koji gubi 70% energije; i poboljšanog kod koga je procenat gubitka upola manji

## Slide 5: Zašto je fokus na sistemima za prenos energije?
Sa poboljšanim – efikasnim sistemima za prenos energije je moguća ušteda od 11 d0 18 %.
Investicije u efikasne komponente kao što je modul promenljive brzine VSD i visoko-efikasne motore su nešto veće nego kod klasičnih sistema.
97 % svih troškova u toku eksploatacije motora se odnosi na troškove energije.
10% uštede na energiji u toku trajanja eksploatacije odgovara ceni 3 nova elektromotora.

## Slide 6: Rezime
Postoje 3 ključna razloga za analizu sistema za prenos energije kod elektromotorskih postrojenja
Ogromna zastupljenost elektromotora
Veliki broj EM je predimenzionisan i nekontrolisan
Troškovi energije značajno prevazilaze troškove nabavke

## Slide 7: Motori
Od ukupnog broja primennjenih motora čak 95% predstavljaju indukcione motore naizmenične struje – asinhroni motori. Ostatak čine sinhroni motori (motori stalnog magneta) i jednosmerni motori.
Jednosmerni motori su laki za kontrolu brzine, imaju dobre osobine u odnosu na obrtni momenat i precizni su.
Sinhroni motori imaju u rotoru stalni magnet. Skupi su i koriste se za posebne vrlo zahtevne aplikacije – procesi sa brzom promenom ciklusa (liftovi i ekstruderi).

## Slide 8: Asinhroni motori
Danas su najčešće industrijski upotrebljavani. Upotreba i u domaćinstvima i saobraćaju. Prosti, robusni i jeftini.
Glavni nedostaci:
Visoke vrednosti struje pri startovanju (i do 10 puta)
Nekontrolisano ubrzavanje
Lagano smanjenje brzine sa povećanjem opterećenja – klizanje
Energetski gubici zbog klizanja, otpora statora i samoindukcije

## Slide 9: Osnovni principi rada asinhronog motora
Osnovni delovi su STATOR i ROTOR
Rotor je cilindrični pokretni deo i nalazi se u statoru

## Slide 10: Osnovni principi rada asinhronog motora
Stator sadrži 3 namotaja pod uglom od 120°. Naizmenična el. struja menja vrednost na svakoj od faza i stvara rotaciono magnetno polje. Ovo polje indukuje struju u rotoru, koji stvara sopstveno magnetno polje. Interakcija polja statora i polja rotora stvara obrtni momenat, usled koga se rotor okreće.

## Slide 11: Osnovni principi rada asinhronog motora
Rotor prati obrtno polje statora, ali sa malom zadrškom – ovo kašnjenje se naziva KLIZANJE.
Namotaji statora se mogu povezati u trougao i/ili zvezdu
Povezivanje u zvezdu se ostvaruje pri uključenju kada je
povučena struja i do 10 puta veća od deklarisane. Posle
zaletanja se prebacuje na vezu trougla preko kontaktora.

## Slide 12: Osnovni principi rada asinhronog motora
Najčešća i najefikasnija metoda izrade rotora su tzv. kratko spojeni rotori. sastoje se od metalnih šipki spojenih na krajevima krakospojnim prstenovima.

## Slide 13: Karakteristike EM
Svaki EM ima na svom kućištu pločicu sa tehničkim specifikacijama
Napon
Frekvenca
Brzina /sinhrona brzina – klizanje/
Snaga
Faktor snage /cosφ/
Jačina struje pri određenom naponu i opterećenju

## Slide 14: Energetska efikasnost motora
Maksimalna energetska efikasnost motora se postiže pri opterećenjima od 60 – 100 % punog opterećenja. Najčešća predimenzioniranost zbog sigurnosti i straha od preopterećenja.
Različite klase efikasnosti za različita tržišta za nisko-naponske “kavezne”
indukcione motore do 375 kW.
EFF u EU ili IEC uopšte.
Razlika između IE 1 i IE 2 je oko 10%, a između IE2 i IE3 je iko 3%.
U EU je od 2015. godine prihvatljiva upotreba IE3 standarda za motore od 7,5 do
375 kW.

## Slide 15
Efikasnost motora je odnos između izlazne mehaničke energije na osovini (mehanički momenat) i ulazne električne energije.
Gubici: mehanički, električni i magnetni.
Kada zameniti motor?
Kada premotavati motor?
Motor radi dok se ne pokvari!!!
Premotavanje 60% cene novog!!!

## Slide 16: Prenosnici – svrha prenosnika
Svrha
Prenos snage – što efikasniji prenos snage – različiti tipovi prenosnika
Redukcija /smanjenje/ brzine
Povećanje momenta – rotaciona sila; više momenta manja brzina
Većina ovih zadataka se postiže adekvatnim prenosnim odnosom

## Slide 17
Prilagođenje inerciji opterećenja – pri postojanju teških obrtnih delova na izlazu kao kod konvejernih sistema ili velikih zamajaca.
Potrebna je velika snaga za pokretanje sistema u odnosu na stacionarne uslove rada.
Rešenje:
Upotreba većeg /jačeg/ motora
Promena prenosnog odnosa
Smanjenje ukupnog pojačanja u kolu regulacije

## Slide 18: Tipovi prenosnika
Kaišni /remeni/
Koaksijalni /planetarni/
Aksijalni /pod uglom od 90°/

## Slide 19: Efikasnost prenosnika
Najvažniji faktor – mesto i način kontakta u prenosniku.
Primer: Pužni prenos
Sa zupčastim prenosom
Sa spiralnim pužem
Sa spiralnim konusom

## Slide 20
Izbor najboljeg prenosnog mehanizma traži procenu nekoliko faktora:
Momenat ili potrebna snaga na ulazu u mašinu
Potreba za održavanjem i robusnost u eksploataciji, vreme eksploatacije i broj ciklusa
Efikasnost
Efikasnost prenosnika ide od 20 pa do 98-99%.

## Slide 21: Optimizacija prenosnika
Optimalnost se postiže upotrebom prenosnika sa finim podešavanjem ili upotrebom kaišnih prenosnika.
Nekoliko faktora: BRZINA, OPTREĆENJE, OTPORNOST KAIŠA, ZATEGNUTOST KAIŠA, VELIČINA REMNIKA.
Preširok kaiš: veće opterećenje, manji kontakt i veći otpor.
Preuzak kaiš: manje opterećenje, klizanje.
Klinasti kaiševi
Klinasti sa urezima na spoljnoj površini /2 – 3%/
Zupčasti kaiševi /dodatnih 2%/
ODRŽAVANJE PRENOSNIKA – zupčasti samo podmazivanje; remenasti – naleganje, klizanje, zategnutost i starenje.